Приложение к приказу

Некоммерческой организации

«Региональный оператор «Фонд

капитального ремонта общего

имущества в многоквартирных домах

Чукотского автономного округа»

от «___» __________ 201__ г. №____

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по привлечению подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа

г. Анадырь

2016 г.

- Нормативно-правовое регулирование

Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Чукотского автономного округа от  21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года № 311 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чукотского автономного округа» (далее – Порядок).

- Термины и определения

В настоящей конкурсной документации используются следующие термины и определения:

- Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа» – Региональный оператор – заказчик;

- Официальный сайт – официальный сайт Заказчика – fkr87.ru.

- иные термины и определения, используемые в настоящей конкурсной документации, применяются в значениях, определённых федеральным законодательством, Порядком.

- Общие положения

# Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу г. Анадырь, ул. Отке, д. 33, с 9 часов 00 минут 31 мая 2016 года до 19 часов 00 минут 20 июня 2016 года.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет производиться с 10 часов 00 минут 21 июня 2016 года, по адресу: г. Анадырь, ул. Отке, д. 33.

  - Срок рассмотрения заявок подведения итогов конкурса: не позднее 22 июня 2016 года.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе производится в соответствии с Порядком.

- Предмет конкурса

Предметом конкурса является право заключения договора с заказчиком на оказание услуг и (или) проведение работ:

Лот № 1 – по разработке проектно-сметной  документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом        № 8А;

- Капитальному ремонту фасадов многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом        № 8А.

Лот № 2 - по разработке проектно-сметной  документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, дом № 17;

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, дом № 15.

Лот № 3 - по разработке проектно-сметной  документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, с. Лорино, ул. Гагарина, дом № 6.

Лот № 4 - по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Провиденский муниципальный район, сельское поселение Провидения,  ул. Полярная, дом № 25.

Лот № 5 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чаунский муниципальный район, г. Певек,  ул. Пугачева, дом № 40.

Лот № 6 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский муниципальный район, сельское поселение Эгвекинот,  ул. Комсомольская, дом № 3.

Лот № 7 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино,  ул. Мандрикова, дом № 5;

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино,  ул. Мандрикова, дом № 5;

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино,  ул. Мандрикова, дом № 7;

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино,  ул. Мандрикова, дом № 7.

- Место, условия и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ

  - Место оказания услуг и (или) выполнения работ: по месту нахождения объекта конкурса.

Условия выполнения работ: выполнение работ Подрядчиком в строгом соответствии с условиями договора подряда, действующими строительными нормами и правилами.

Качество работ должно  соответствовать действующим строительным нормам и правилам (в том числе	СНиП II-26-76 (1979) «Кровли», СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП II-25-80 (с изм. 1988) «Деревянные конструкции»,  СНиП 21-01-97 (1999, с изм. 2 2002) «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». Применяемые материалы должны соответствовать требованиям законодательства  и другим действующим нормативным документам.

Подрядчик представляет по первому требованию Заказчика всю необходимую документацию, подтверждающую соответствие материалов требованиям законодательства.

  - Максимальный срок оказания услуг и (или) выполнения работ устанавливается в количестве 20 календарных дней с момента заключения договора подряда.

- Срок предоставления гарантий качества работ

При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта крыши многоквартирного жилого дома, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ, гарантийный срок не может быть менее 5 лет с момента подписания акта выполненных работ сторонами договора, заключаемого по результатам настоящего конкурса. Если в период гарантийного срока объекта обнаружатся недостатки, (вред причиненный Подрядчиком, в течение гарантийного срока, третьим лицам в связи с исполнением обязательств по договору, в процессе эксплуатации), то Подрядчик  обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков выполненных работ.

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора

Начальная (максимальная) цена договора составляет:

Лот № 1 – 191 862 руб. 00 коп.;

Лот № 2 - 96 951 руб. 00 коп.;

Лот № 3 - 191862 руб. 00 коп.;

Лот № 4 – 141 954 руб. 00 коп.;

Лот № 5 -  261 730 руб. 00 коп.;

Лот № 6 -  323 294 руб. 00 коп.;

Лот № 7 – 483 424 руб. 00 коп.

# Цена определяется на весь срок исполнение обязательств по договору и включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, в том числе затраты объемов работ не учтенных дефектной ведомостью и НДС 18 %.

За выполненные работы Заказчик перечисляет денежные средства, на расчетный счет победителя конкурса в течение 40 (сорока) банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и выставленного счета, счета-фактуры победителем конкурса. Работы по разработке проектно-сметной документации принимаются комиссией, в том числе  лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений.

- Обеспечение заявки на участие в конкурсе

  - Для участия в конкурсе предоставляется обеспечение заявки, путем перечисления средств на расчетный счет заказчика:

| Расчетный счет: | 40603810277000000001 |
| --- | --- |
| Банк: | Чукотский РФ АО "Россельхозбанк" |
| БИК: | 047719777 |
| Корр. счет: | 30101810300000000777 |

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе устанавливается в размере 5 % от первоначальной (максимальной) цены договора и составляет:

Лот № 1 - 9593 руб. 10 коп.;

Лот № 2 - 4797 руб. 55 коп.;

Лот № 3 - 9593 руб. 10 коп.;

Лот № 4 – 7097 руб. 70 коп.;

Лот № 5 -  13086 руб. 50 коп.;

Лот № 6 -  16164 руб. 70 коп.;

Лот № 7 – 24171 руб. 20 коп.

  - Обеспечение конкурсной заявки удерживается в пользу заказчика в следующих случаях:

    - Участник конкурса, выигравший конкурс, уклоняется от подписания договора подряда;

    - Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклоняется от подписания договора.

  - Обеспечение конкурсной заявки возвращается:

    - Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе – в пятидневный срок со дня подписания протокола вскрытия конвертов с конкурсными заявками;

    - Победителю конкурса – в десятидневный срок со дня подписания договора по результатам конкурса;

    - Участникам, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в пятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок;

    - Участнику конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, в течение десяти дней со дня подписания договора подряда с победителем или с таким участником конкурса.

- Конкурсная документация

  - Конкурсная документация доступна для ознакомления в электронном виде на Официальном сайте Заказчика – fkr87.ru.

  - Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

  - Если иное не предусмотрено в извещении о проведении конкурса, заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за пять рабочих дней до окончания срока приёма заявок.

  - Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию и информационное извещение о проведении конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования на Официальном сайте, внесенных изменений в информационное извещение о проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе такой срок составлял не менее чем 10 дней.

  - Претенденты самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в конкурсную документацию.

  - Заказчик не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

- Требования к участникам конкурса

Участниками конкурса могут быть претенденты, соответствующие следующим требованиям:

## соответствие претендента требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим услуги и (или) работы являющиеся предметом договора, заключаемого по результатам конкурса: наличие в соответствии с требованиями части 2 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в случае, если предметом открытого конкурса является выполнение таких видов работ (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624);

## непроведение ликвидации претендента – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

## неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

## отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

## отсутствие сведений о претенденте в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года           № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- наличие опыта осуществления услуг и (или) работ, являющихся предметом конкурсных процедур, не менее двух лет;

- предоставление обеспечения заявки в размере и на условиях, предусмотренных конкурсной документацией.

- Форма, состав и порядок подачи заявки на участие в конкурсе

  - Для участия в конкурсе претендент подает заполненную заявку на участие в конкурсе в письменном виде, составленную по форме согласно Приложению № 2 к конкурсной документации, с приложением следующих документов:

    - опись входящих в состав заявки документов (приложение № 3 к конкурсной документации);

    - сведения о претенденте (Приложение № 4 к конкурсной документации)

    - заверенные претендентом копии документов подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленных законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим услуги и (или) работы являющиеся предметом договора, заключаемого по результатам конкурса;

    - заверенные претендентом копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявку, на осуществление действий от имени претендента;

    - заверенные претендентом копии учредительных документов претендента;

    - заверенную претендентом копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

    - заверенную претендентом копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

    - заверенную претендентом копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до публикации информационного извещения о проведении конкурса;

    - справка из налогового органа об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, выданная не позднее, чем за один месяц до дня опубликования извещения о проведении конкурса;

    - документы подтверждающие соответствие претендента подпункту 6 раздела 10 конкурсной документации (копии договоров подряда с подписанными актами выполненных работ, рекомендательные письма заказчиков);

    - документы подтверждающие внесение обеспечения заявки.

  - Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе заявки указанных документов, является основанием для отклонения такой заявки от участия в конкурсе.

  - Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, с указанием на таком конверте наименования претендента и почтового адреса, а также наименование конкурса, лота, на участие в котором подается данная заявка. В случае проведения многолотового конкурса, в отношении каждого лота подается отдельная заявка с полным пакетом документов в соответствии с требованиями конкурсной документации.

  - Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, прошиты и пронумерованы между собой в один документ в соответствии с описью документов, представленных с заявкой для участия в открытом конкурсе. Опись так же подшивается к заявке. Сквозная нумерация заявки должна начинаться с первого листа заявки на участие в конкурсе, с номера 1.

  - Любой претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. После отзыва заявки на участие в конкурсе, претендент вправе подать ее заново.

- Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

  - Заявки претендентов, допущенные к участию в конкурсе в соответствии с Порядком, оцениваются по следующим критериям:

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цена договора | 60 | 1 | 60 |
|  |  |  | 2 | 55 |
|  |  |  | 3 | 50 |
|  |  |  | 4 | 45 |
|  |  |  | 5 | 40 |
|  |  |  | 6 | 35 |
|  |  |  | 7 | 30 |
|  |  |  | 8 | 25 |
|  |  |  | 9 | 20 |
|  |  |  | 10 | 15 |
|  |  |  | 11 | 10 |
|  |  |  | 12 | 5 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Срок выполнения | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

| № | Критерий | Максимальное кол-во баллов | Результат ранжирования заявок | Присваиваемое кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Величина гарантийного срока оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. | 20 | 1 | 20 |
|  |  |  | 2 | 20 |
|  |  |  | 3 | 20 |
|  |  |  | 4 | 18 |
|  |  |  | 5 | 16 |
|  |  |  | 6 | 14 |
|  |  |  | 7 | 12 |
|  |  |  | 8 | 10 |
|  |  |  | 9 | 8 |
|  |  |  | 10 | 6 |
|  |  |  | 11 | 4 |
|  |  |  | 12 | 2 |
|  |  |  | 13 и более | 0 |

  - Снижение начальной максимальной стоимости цены договора, производится с шагом в 0,5 % от начальной максимальной стоимости цены договора.

  - На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе каждой заявке присваивается порядковый номер в порядке уменьшения суммы присужденных баллов. Заявке на участие в конкурсе, которой по результатам рассмотрения присуждено большее количество баллов, присваивается первый номер. В случае, если нескольким заявкам на участие в конкурсе присуждено одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее.

  - Победителем конкурса признается участник, набравший наибольшее количество баллов и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

  - При оценке заявок, вся информация заносится в протокол рассмотрения и оценки заявок, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии. Протокол размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Заказчика, в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола.

  - Протокол рассмотрения и оценки заявок должен содержать:

- сведения о претендентах, не допущенных к участию в конкурсе, с указанием основания для отказа в участии в конкурсе;

- сведения об участниках конкурса и их предложения в соответствии с критериями оценки заявок;

- решение конкурсной комиссии о присвоении заявкам участников конкурса значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- сумма присужденных участникам конкурса баллов, ранжированных по порядковым номерам, присужденным каждой заявке с указанием участника конкурса;

- наименование победителя конкурса с указанием реквизитов;

- наименования участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, с указанием реквизитов.

- Проект договора и порядок заключения договора

  - По результатам проведения конкурса между заказчиком и победителем конкурса заключается договор. Заказчик в течение трёх рабочих дней, со дня  подписания протокола рассмотрения и оценки заявок, направляет победителю конкурса проект договора подряда, содержащий условия, указанные в его заявке. Проект договора подряда подписывается победителем конкурса и возвращается заказчику не позднее 10 дней, со дня  подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

  - В случае если победитель конкурса в срок, установленный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный со своей стороны проект договора подряда, а также обеспечение исполнения обязательств по договору подряда, в случае установления требований о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору подряда заказчиком в конкурсной документации, такой участник признаётся уклонившемся от подписания договора подряда, и договор подряда заключается  с участником конкурса, занявшим второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки на условиях, указанных в его заявке. Обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, в этом случае победителю конкурса не возвращается.

  - Если участник, занявший второе место в рейтинге заявок в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок, уклонился от заключения договора подряда или не представил обеспечение исполнения обязательств по договору подряда, в случае установления требований о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору подряда заказчиком в конкурсной документации, то такой участник признаётся уклонившемся от подписания договора подряда и конкурс признаётся несостоявшимся. Обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае установления заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, в этом случае участнику конкурса, занявшим второе место в рейтинге заявок, не возвращается.

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по:

Лот № 1 – по разработке проектной сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом        № 8А;

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Состав проектной документации | Рабочая документация должна содержать следующие материалы: Разработать Рабочую документацию, включая сметную документацию на капитальный ремонт крыши, на основании Технического паспорта, с учетом объемов работ указанных в Дефектной ведомости. Состав рабочей документации: Пояснительная записка Конструктивные решения Проект организации строительства Смета на капитальный ремонт |
|  | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства на территории Чукотского автономного округа. |
|  | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Проектирование выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации. При проектировании учитывать новые технические и технологические решения, применение современных высокотехнологичных и энергосберегающих материалов. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта крыши многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 4 680 610 руб. 00 коп; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
|  | Экспертиза проектной документации | Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
|  | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
|  | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf ; AutoCAD Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом № 8А;

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Ремонт крыши |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытия стропильных конструкций- 33% | Куб. дерево констр | 12,0 |  |
| 2 | Разборка обрешетки- 100% | квм | 436 |  |
| 3 | Разборка покрытий кровель: из асболистов | квм | 436 |  |
| 4 | Установка стропил, распорок, стоек, кобылки, связей | Куб. дерево констр. | 12,0 |  |
| 5 | Устройство по фермам обрешетки толщиной до 40 мм: разреженного | квм | 436 |  |
| 6 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой – ветрозащитная ткань Изоспан | квм | 436 |  |
| 7 | Монтаж кровельного покрытия из: кровельного крашенного железа при высоте здания до 25 м | квм | 436 |  |
| 8 | Облицовка кровельным железом свесов, ветровой и лобовой доски шириной до 50см | квм | 66 |  |
| 9 | Наружная облицовка поверхности стен вентиляционных шахт по деревянному каркасу (с его устройством) металлосайдингом. | квм | 64 |  |
| 10 | Тепловая изоляция изделиями из минераловатных плит : прямоугольных вентиляционных шахт с толщиной утеплителя 100мм | квм | 64 |  |
| 11 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой – ветрозащитная ткань Изоспан | квм | 64 |  |
| 12 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций чердачного помещения | квм | 335 |  |
| 13 | Изготовление ограждений | 1т конструкций | 0,2 |  |
| 14 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,88 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы. |  |  |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19,3 |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 19,3 |  |

- Капитальному ремонту фасадов многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом        № 8А;

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Состав проектной документации | Рабочая документация должна содержать следующие материалы: Разработать Рабочую документацию, включая сметную документацию на капитальный ремонт крыши, на основании Технического паспорта, с учетом объемов работ указанных в Дефектной ведомости. Состав рабочей документации: Пояснительная записка Конструктивные решения Проект организации строительства Смета на капитальный ремонт |
|  | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства на территории Чукотского автономного округа. |
|  | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Проектирование выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации. При проектировании учитывать новые технические и технологические решения, применение современных высокотехнологичных и энергосберегающих материалов. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта крыши многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 3 295 010 руб. 00 коп; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
|  | Экспертиза проектной документации | Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
|  | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
|  | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf ; AutoCAD Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт фасадов многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение Усть-Белая, ул. Полярная, дом № 8А;

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Ремонт крыши |  |  |  |
| 1 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен, выравнивание стен под деревянный каркас : деревянного фасада здания | квм | 610 |  |
| 2 | Наружная облицовка поверхности стен , фронтонов, крашенным металлосайдингом по деревянному каркасу из бруска 50х50мм | квм | 818 |  |
| 3 | Тепловая изоляция изделиями из минераловатных плит : стен с толщиной утеплителя 100мм | квм | 610 |  |
| 4 | Устройство пароизоляции прокладочной: в один слой – ветрозащитная ткань Изоспан | квм | 610 |  |
| 5 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций фасада здания | квм | 280 |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы. |  |  |  |
| 16 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 17,6 |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 17,6 |  |

Лот № 2 - по разработке проектной сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, дом № 17

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Состав проектной документации | Рабочая документация должна содержать следующие материалы: Разработать Рабочую документацию, включая сметную документацию на капитальный ремонт кровли, на основании Технического паспорта, с учетом объемов работ указанных в Дефектной ведомости. Состав рабочей документации: Пояснительная записка Конструктивные решения Проект организации строительства Смета на капитальный ремонт |
|  | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства на территории Чукотского автономного округа. |
|  | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Проектирование выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации. При проектировании учитывать новые технические и технологические решения, применение современных высокотехнологичных и энергосберегающих материалов. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта кровли многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 3 183 224 руб. 76 коп; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
|  | Экспертиза проектной документации | Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
|  | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
|  | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf ; AutoCAD Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округа, г. Анадырь, ул. Рультытегина, дом № 17

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |
| 1 | Разборка стяжки цементной толщ. 25 мм. | 100 м2 покрытия | 5,28 |  |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 5,28 |  |
| 3 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 13,2 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5,374 |  |
| 5 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытия | 5,374 |  |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 1,07 |  |
| 7 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,79 |  |
| 8 | Изготовление ограждений | 1т конструкций | 0,243 |  |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,07 |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы. |  |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 26 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза | 1 т груза | 26 |  |

- Капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Энергетиков, дом № 15;

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 2. | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 3. | Состав проектной документации | Рабочая документация должна содержать следующие материалы: Разработать Рабочую документацию, включая сметную документацию на капитальный ремонт кровли, на основании Технического паспорта, с учетом объемов работ указанных в Дефектной ведомости. Состав рабочей документации: Пояснительная записка Конструктивные решения Проект организации строительства Смета на капитальный ремонт |
| 4. | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства на территории Чукотского автономного округа. |
| 5. | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Проектирование выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации. При проектировании учитывать новые технические и технологические решения, применение современных высокотехнологичных и энергосберегающих материалов. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта кровли многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
| 6. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 3 183 224 руб. 76 коп; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
| 7. | Экспертиза проектной документации | Не требуется |
| 8. | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
| 9. | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 10. | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf ; AutoCAD Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
| 11. | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округа, г. Анадырь, ул. Энергетиков, дом №15

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Ремонт кровли |  |  |  |
| 1 | Разборка стяжки цементной толщ. 25 мм. | 100 м2 покрытия | 5,187 |  |
| 2 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 25 мм | 100 м2 стяжки | 5,187 |  |
| 3 | Приготовление растворов вручную: цементных | 1 м3 раствора | 13,0 |  |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 5,304 |  |
| 5 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытия | 5,304 |  |
| 6 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м | 100 м | 1,05 |  |
| 7 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 0,79 |  |
| 8 | Изготовление ограждений | 1т конструкций | 0,238 |  |
| 9 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 1,05 |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы. |  |  |  |
| 11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24,8 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза | 1 т груза | 24,8 |  |

Лот № 3 - по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский муниципальный район, село Лорино, ул. Гагарина, дом № 6.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Вид строительства | Капитальный ремонт |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
|  | Состав проектной документации | Рабочая документация должна содержать следующие материалы: Разработать Рабочую документацию, включая сметную документацию на капитальный ремонт крыши, на основании Технического паспорта, с учетом объемов работ указанных в Дефектной ведомости. Состав рабочей документации: Пояснительная записка Конструктивные решения Проект организации строительства Смета на капитальный ремонт |
|  | Особые условия | Проект должен полностью отвечать климатическим и иным условиям района строительства на территории Чукотского автономного округа. |
|  | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Проектирование выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, СП, техническими регламентами и иными нормативными актами, и законами Российской Федерации. При проектировании учитывать новые технические и технологические решения, применение современных высокотехнологичных и энергосберегающих материалов. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта крыши многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
|  | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 3 277 390 руб. 06 коп; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
|  | Экспертиза проектной документации | Не требуется |
|  | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
|  | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
|  | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf ; AutoCAD Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf ; AutoCAD Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
|  | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора. |

ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округа, Чукотский муниципальный район,    село Лорино, ул. Гагарина, дом № 6.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|  | Раздел 1. Ремонт крыши |  |  |  |
| 1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 0,88 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 4,36 |  |
| 3 | Смена элементов каркаса чердачного покрытия из бруса | 1 м3 | 4,25 |  |
| 4 | Смена прогонов, подкосов | 100 м2 | 2,18 |  |
| 5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 3,7 |  |
| 6 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2,18 |  |
| 7 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 покрытия изоляции | 4,36 |  |
| 8 | Устройство кровель из оцинкованной стали, металлочерепицы с полимерным покрытием или других современных материалов : без настенных желобов | 100 м2 кровли | 4,36 |  |
| 9 | Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов | 100 м2 ендовы | 0,3 |  |
| 10 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 |  |
| 11 | Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой | 100 м2 покрытия изоляции | 0,24 |  |
| 12 | Скобяные изделия для оконных блоков | копмл. | 2 |  |
| 13 | Огнезащита деревянных конструкций | 1000 м2 обработанной поверхности | 0,343 |  |
| 14 | Изготовление ограждений | 1т конструкций | 0,2 |  |
| 15 | Ограждение кровель перилами | 100 м ограждения | 0,88 |  |
| 16 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,52 |  |
|  | Раздел 2. Прочие работы. |  |  |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 9,6 |  |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза | 1 т груза | 9,6 |  |

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по:

Лот № 4 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Провиденский муниципальный район, сельское поселение Провидения,  ул. Полярная, дом № 25;

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с устройством теплового узла в МКД № 25, по ул. Полярная, в г.п. Провидения |
| 2. | Основание для проектирования | Законом Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года № 311 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чукотского автономного округа» |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Стадийность проектирования | Одна стадия: рабочая документация |
| 5. | Особые условия | Территория с особо сложными геолого-климатическими условиями: -вечномерзлые грунты; - сейсмичность 6 баллов; - ветровой район – IV - снеговой район – IV - минимальная расчетная температура наружного воздуха – (-38ͦС) |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта | Этажность – 2 этажа |
| 7. | Основные требования к проектированию, инженерному и технологическому оборудованию. | Проектом предусмотреть реконструкцию (замену) внутренних инженерных сетей: - замену труб холодного и горячего водоснабжения из труб хлорированных поливинилхлоридных (ХВПХ) диам. до 63 мм и многослойных металлополимерных диам. до 20 мм; -сетей канализации из полипропиленовых труб диам. 50, 110 мм; Предусмотреть установку узлов учета холодного и горячего водоснабжения в каждой квартире. Счетчики горячей воды применить марки ВГС-15; Счетчики холодной воды применить марки ВСХ-15; Установить полотенцесушители в каждом санузле квартир; Система отопления 2-х трубная с нижней разводкой; - замену по всем этажам сетей отопления с заменой труб водогазопроводных на полипропиленовые и чугунных радиаторов на алюминиевые марки «ALUX-500». Проект или проектное решение по установке коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов выполнить согласно Федерального Закона № 261 от 23.11.2009 г. и в соответствии с СП 30.13330-2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Система отопления. - Системы отопления, узлы учета и регулирования тепловой энергии в соответствии с ТУ, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». - Система водоснабжения. - Системы горячего, холодного водоснабжения в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Система водоотведения. Системы канализации здания в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». |
| 8. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 2 697 126.60 рублей; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
| 9. | Экспертиза проектной документации | Не требуется. |
| 10. | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
| 11. | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 12. | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf . Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
| 13. | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канилизации МКД ул. Полярная 25 п. Провидения.1. |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 100 м трубопровода | 1.36 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 100м трубопровода | 1.05 |  |
| 3 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) | 100шт. | 0.4 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм (Полотенцесушители) (100 м трубопровода) | 100 м трубопровода | 0.08 |  |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 100 м трубопровода | 2.3 |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 100 м трубопровода | 0.46 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) | 100 м трубопровода | 0.5 |  |
| 8 | Демонтаж: унитазов и писсуаров (100 приборов) | 100 шт. | 30 |  |
| Раздел 2. Монтаж системы отопления |
| 9 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перегородках оштукатуренных | 100отв. | 0.4 |  |
| 10 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных | 100отв. | 0.28 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 1.36 |  |
| 12 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм | м | 136 |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100м трубопровода | 1.1 |  |
| 14 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 110 |  |
| 15 | Установка конвекторов (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 100кВт | 0.114 |  |
| 16 | Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт | шт. | 10 |  |
| 17 | Установка конвекторов (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 100кВт | 0.4864 |  |
| 18 | Радиаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт | шт. | 32 |  |
| 19 | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм (шт.) | шт. | 42 |  |
| 20 | Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4" | шт. | 40 |  |
| 21 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10шт. | 0.8 |  |
| 22 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт. | 32 |  |
| 23 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм | шт. | 32 |  |
| 24 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм | шт. | 12 |  |
| 25 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 40х1 1/4" | шт. | 2 |  |
| 26 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм | шт. | 20 |  |
| 27 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х1" | шт. | 16 |  |
| 28 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4" | шт. | 180 |  |
| 29 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 4 |  |
| 30 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х25 мм | шт. | 28 |  |
| 31 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х20 мм | шт. | 4 |  |
| 32 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 40 мм | шт. | 10 |  |
| 33 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм | шт. | 24 |  |
| 34 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 44 |  |
| 35 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 44 |  |
| 36 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм | шт. | 6 |  |
| 37 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 116 |  |
| 38 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. |  |  |
| Раздел 3. Монтаж системы водоснабжения |
| 39 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
| 40 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм | м | 65 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
| 42 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм | м | 65 |  |
| 43 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,35 |  |
| 44 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м | 35 |  |
| 45 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,65 |  |
| 46 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 65 |  |
| 47 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 16 |  |
| 48 | Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15 | шт. | 8 |  |
| 49 | Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15 | шт. | 8 |  |
| 50 | Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | шт. | 16 |  |
| 51 | Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2"х1/2" | шт. | 16 |  |
| 52 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 40 |  |
| 53 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 24 |  |
| 54 | Кран шаровой В-В размером 3/4" (шт.) | 1 шт. | 16 |  |
| 55 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, под ключ диаметром 20х1/2" (шт.) | шт. | 72 |  |
| 56 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (шт.) | шт. | 16 |  |
| 57 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм (шт.) | шт. | 8 |  |
| 58 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 8 |  |
| 59 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 8 |  |
| 60 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | шт. | 24 |  |
| 61 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 16 |  |
| 62 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 80 |  |
| Раздел 4. Монтаж системы канализации |
| 63 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0,66 |  |
| 64 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |  |
| 65 | Ревизия полипропиленовая с крышкой диаметром 100 мм | м | 8 |  |
| 66 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0,8 |  |
| 67 | Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка | 1 шт. | 8 |  |
| 68 | Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, диаметром 110 мм | м | 12.24 |  |
| 69 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,48 |  |
| 70 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных | 100 отверстий | 0,28 |  |
| 71 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 5.01 |  |
| 72 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,02 |  |
| Раздел 5. Тепловой узел |
| Разборка |
| 22 | Демонтаж вычислительно- измерительного блока | 1 шт. | 1 |  |
| 23 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 3 |  |
| 25 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.06 |  |
| Монтаж |
| 26 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | 1 шт. | 1 |  |
| 27 | Вычислитель тепловой энергии ПРЭМ ДУ50 (вычислитель+ расходомер + термопара) | комплект | 1 |  |
| 28 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 6,3 МПа | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Термометр сопротивления КТПТР | шт | 2 |  |
| 30 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |  |
| 31 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 32 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.2 |  |
| 33 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | 10 фильтров | 0.1 |  |
| 34 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| 35 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |  |
| 36 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 3 |  |
| 37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 8 |  |
| 38 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 2 |  |
| 39 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 4 |  |
| 40 | Клапаны обратные В-В размером 1/2" | шт. | 2 |  |
| 41 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 42 | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 43 | Клапаны обратные на трубопроводах1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм для аварийного сброса | шт. | 2 |  |
| 44 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 46 | Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 47 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 |  |
| 48 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт. | 4 |  |
| 49 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |  |
| 50 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |  |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 |  |
| 52 | Пусконаладочные работы прибора и узла учёта тепловой энергии (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 100 т/ч | 1 установка | 1 |  |
| Кабели и провода |
| 53 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.39 |  |
| 54 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.18 |  |
| 55 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.18 |  |
| 56 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.05 |  |
| 57 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.032 |  |
| 58 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.007 |  |

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по:

Лот № 5 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Чаунский муниципальный район, г. Певек,  ул. Пугачева, дом № 40.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с устройством теплового узла в МКД № 40, по ул. Пугачева, в г. Певек |
| 2. | Основание для проектирования | Законом Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года № 311 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чукотского автономного округа» |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Стадийность проектирования | Одна стадия: рабочая документация |
| 5. | Особые условия | Территория с особо сложными геолого-климатическими условиями: -вечномерзлые грунты; - сейсмичность 6 баллов; - ветровой район – VII - снеговой район – V - минимальная расчетная температура наружного воздуха – (-38ͦС) |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта | Этажность – 4 этажа Год постройки – 1976г. Площадь дома – 1377,1 м2 Количество квартир – 32 Строительный объем – 5123 м3 |
| 7. | Основные требования к проектированию, инженерному и технологическому оборудованию. | Проектом предусмотреть реконструкцию (замену) внутренних инженерных сетей: - замену труб холодного и горячего водоснабжения из труб хлорированных поливинилхлоридных (ХВПХ) диам. до 63 мм и многослойных металлополимерных диам. до 20 мм ; -сетей канализации из полипропиленовых труб диам. 50, 110 мм ; Предусмотреть установку узлов учета холодного и горячего водоснабжения в каждой квартире. Счетчики горячей воды применить марки ВГС-15; Счетчики холодной воды применить марки ВСХ-15; Установить полотенцесушители в каждом санузле квартир; Система отопления 2-х трубная с нижней разводкой; - замену по всем этажам сетей отопления с заменой труб водогазопроводных на полипропиленовые и чугунных радиаторов на алюминиевые марки «ALUX-500». В тепловом узле установить вычислитель тепловой энергии ПРЭМ ДУ50 (вычислитель+ расходомер + термопара). Система отопления. - Системы отопления, узлы учета и регулирования тепловой энергии в соответствии с ТУ, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». - Система водоснабжения. - Системы горячего, холодного водоснабжения в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Система водоотведения. Системы канализации здания в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Электромонтажные работы. Проектом предусмотреть замену проводов (кабелей) силовых и электроосветительных на кабели с медными жилами. Предусмотреть замену вводного распределительного устройства на ВРУ-3А-21-60-УХЛ4 (1700*630*450), Замену светильников в подъездах на светодиодные марки SvetECO 24/3688/30Ш/SN Нормированные величины освещенности помещений рассчитать по СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» с учетом существующих дополнений и изменений к ним. Предусмотреть ремонт наружных (дворовых) сетей отопления и ХВС с заменой труб и утеплителя. Все работы выполнить согласно дефектным ведомостям, предоставленным Заказчиком. |
| 8. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 8 462 588. 20 рублей; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
| 9. | Экспертиза проектной документации | Не требуется. |
| 10. | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
| 11. | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 12. | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf . Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
| 13. | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения МКД по ул. Пугачева, 40 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |
| Демонтажные работы |
| 1 | Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2 | 100 м пучка проводов | 1.755 |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1.76 |  |
| 3 | Демонтаж: электросчетчиков | 100 шт. | 0.32 |  |
| 4 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0.1 |  |
| 5 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.1 |  |
| 6 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 8 |  |
| Монтажные работы |
| 8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм | 1 шт. | 8 |  |
| 9 | Щит этажный ЩЭ3306 | шт. | 8 |  |
| 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 160 |  |
| 11 | Выключатели автоматические: ВА63 С16А/1п/4,5 кА на Din-рейку | шт. | 32 |  |
| 12 | Выключатели автоматические: ВА63 С10А/1п/4,5 кА на Din-рейку | шт. | 32 |  |
| 13 | Выключатели автоматические: ВА63 С32А/1п/4,5 кА на Din-рейку | шт. | 32 |  |
| 14 | Выключатель нагрузки ВН-102 2Р 63А IP20 | шт. | 32 |  |
| 15 | ДОПОЛНЕНИЕ (Приказ минрегиона РФ от 04.03.2010 №94) Устройство защитного отключения Ф3211 (тип АС) 40А-30мА 220В 1P+N (Астро-УЗО Москва) | шт. | 32 |  |
| 16 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные | 1 шт. | 32 |  |
| 17 | Счетчик электроэнергии Меркурий 201.2 1 фаза 1 тариф на DIN-рейку | шт. | 32 |  |
| 18 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение: до 4х35 мм2 | 100 м трассы | 1.225 |  |
| 19 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 5 и сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.075 |  |
| 20 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.047 |  |
| 21 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.65 |  |
| 22 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.065 |  |
| 23 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95 | шт. | 40 |  |
| 24 | Шина-гребенка 22R0001 IP на 12 модулей 63А для автоматических выключателей | шт. | 6 |  |
| 25 | Наконечники кабельные: медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм | шт. | 378 |  |
| 26 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0.425 |  |
| 27 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 2.54 |  |
| 28 | Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам | 100 м уложенного кабеля | 1.05 |  |
| 29 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 | 100 шт. | 0.435 |  |
| 30 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.4 |  |
| 31 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | 1 шт. | 10 |  |
| Освещение |
| 32 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 |  |
| 33 | Устройство защитного отключения УЗО 2п 16А 30МА (Энергомера) | шт. | 1 |  |
| 34 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С | шт. | 1 |  |
| 35 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеритика С | шт. | 4 |  |
| 36 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.32 |  |
| 37 | Светильник светодиодный SvetECO 8 с акустическим датчиком 220В | шт. | 28 |  |
| 38 | Светильник светодиодный SvetECO 8 без акустического датчика 220В | шт. | 4 |  |
| 39 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 1 |  |
| 40 | Светодиодный светильник SvetECO 24/3688/30Ш/SN | шт. | 1 |  |
| 41 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.12 |  |
| 42 | Выключатели с/п | шт. | 12 |  |
| 43 | Трубки гофрированные | м | 300 |  |
| 44 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м | 2 |  |
| 45 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.05 |  |
| 46 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.15 |  |
| Монтаж ВРУ |
| 47 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм | 1 шт. | 1 |  |
| 48 | Вводное устройство: Вводное распределительное устройство ВРУ-3А-21-60-УХЛ4 (1700*630*450) | шт. | 1 |  |
| 49 | Выключатели автоматические: с электромагнитным расцепителем ВА88-35 ЗР 250А | шт. | 1 |  |
| 50 | Выключатели автоматические: ВА88-35 ЗР 6А | шт. | 2 |  |
| 51 | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 | 100 м | 0.025 |  |
| 52 | Шины алюминиевые | м | 2.5 |  |
| 53 | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм | 100 м | 0.1 |  |
| 54 | Рукава металлические диаметром 50 мм РЗ-Ц-Х | м | 10 |  |
| 55 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.35 |  |
| 56 | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 35 |  |
| 57 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт. | 0.1 |  |
| 58 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0.6 |  |
| 59 | Коробка распределительная IP65 | шт. | 6 |  |
| 60 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. | 0.6 |  |
| 61 | Коробка установочная для выключателей | шт. | 6 |  |
| 62 | Наконечники кабельные: для электротехнических установок | шт. | 10 |  |
| Пуско-наладочные работы |
| 63 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.17 |  |
| 64 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 152 |  |
| 65 | Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью | 1 точка прикосновения | 11 |  |
| 66 | Снятие характеристик коммутационных аппаратов: временных | характеристика | 29 |  |
| 67 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 160 |  |
| 68 | Аппарат коммутационный напряжением до 1 кВ (силовых цепей) | испытание | 42 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного водоснабжения МКД по ул. Пугачева, 40 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1.16 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.22 |  |
| 3 | Снятие запорной арматуры диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.01 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |  |
| 5 | Труба из полипропилена PN 20/20 | м | 32 |  |
| 6 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 26 |  |
| 7 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 41 |  |
| 8 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 28 |  |
| 9 | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 41 |  |
| 10 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 16-20 мм | шт. | 195 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.91 |  |
| 12 | Труба из полипропилена PN 20/32 | м | 84 |  |
| 13 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 11 |  |
| 14 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 26 |  |
| 15 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 41 |  |
| 16 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 104 |  |
| 17 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 18 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 10 |  |
| 19 | Заглушка диаметром 32 мм | шт. | 13 |  |
| 20 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм | шт. | 260 |  |
| 21 | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 8 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.18 |  |
| 23 | Труба из полипропилена PN 20/50 | м | 17 |  |
| 24 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм | шт. | 2 |  |
| 25 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 6 |  |
| 26 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 5 |  |
| 27 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 10 |  |
| 28 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | шт. | 2 |  |
| 29 | Заглушка диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 30 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 26 |  |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  |
| 32 | Труба из полипропилена PN 20/63 | м | 5 |  |
| 33 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм | шт. | 2 |  |
| 34 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 35 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 10 |  |
| 36 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 10 |  |
| 37 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 38 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 4 |  |
| 39 | Переход «полиэтилен-сталь» | шт. | 1 |  |
| 40 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 41 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм | шт. | 6 |  |
| 42 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3 |  |
| 43 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 |  |
| 44 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 |  |
| 45 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 46 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0.66 |  |
| 47 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1.68 |  |
| 48 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0.21 |  |
| 49 | Теплоизоляция "Энергофлекс" б=9мм | м | 104.1 |  |
| 50 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.04 |  |
| 51 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0.04 |  |
| 52 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0.04 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения МКД по ул. Пугачева, 40 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы отопления |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 9.3 |  |
| 2 | Снятие запорной арматуры диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.04 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.665 |  |
| 4 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 60 |  |
| 5 | Соединительные детали диаметром 20 мм | шт. | 36 |  |
| 6 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 52 |  |
| 7 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 51 |  |
| 8 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 91 |  |
| 9 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" | шт. | 27 |  |
| 10 | Кран шаровой В-В размером: 3/4" с "американкой" | шт. | 230 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1.44 |  |
| 12 | Труба из полипропилена PN 25/25 | м | 130 |  |
| 13 | Соединительные детали диаметром 25 мм | шт. | 118 |  |
| 14 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 104 |  |
| 15 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 51 |  |
| 16 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, под ключ диаметром 25х3/4" | шт. | 364 |  |
| 17 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 25х3/4" | шт. | 65 |  |
| 18 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм | шт. | 85 |  |
| 19 | Заглушка , диаметром 25 мм | шт. | 13 |  |
| 20 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 10 |  |
| 21 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 90 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов отопления из полипропиленовых наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 5.78 |  |
| 23 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 520 |  |
| 24 | Соединительные детали диаметром 32 мм | шт. | 342 |  |
| 25 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 593 |  |
| 26 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 593 |  |
| 27 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 32х1" | шт. | 117 |  |
| 28 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 508 |  |
| 29 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм | шт. | 2 |  |
| 30 | Заглушка , диаметром 32 мм | шт. | 32 |  |
| 31 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм | шт. | 41 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0.4 |  |
| 33 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2 |  |
| 34 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм | шт. | 30 |  |
| 35 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм | шт. | 32 |  |
| 36 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) наружным диаметром 38х32 мм | шт. | 4 |  |
| 37 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) наружным диаметром 45х38 мм | шт. | 4 |  |
| 38 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм | шт. | 4 |  |
| 39 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,2 мм (для гильз) | м | 11 |  |
| 40 | Трубы стальные электросварные наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм (для гильз) | м | 11 |  |
| 41 | Демонтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.15 |  |
| 42 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0.15 |  |
| 43 | Опорные конструкции | т | 0.15 |  |
| 44 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 16-20 мм | шт. | 260 |  |
| 45 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм | шт. | 390 |  |
| 46 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм | шт. | 1560 |  |
| 47 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 39-46 мм | шт. | 39 |  |
| 48 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 39 |  |
| 49 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 59-63 мм | шт. | 39 |  |
| 50 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт. | 1.1 |  |
| 51 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 3.44 |  |
| 52 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 5, мощность 825 Вт | шт. | 4 |  |
| 53 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 6, мощность 990 Вт | шт. | 16 |  |
| 54 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт | шт. | 14 |  |
| 55 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 24 |  |
| 56 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт | шт. | 26 |  |
| 57 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт. | 15 |  |
| 58 | Радиаторы биметаллические, марка «Rifar-А 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт | шт. | 4 |  |
| 59 | Установка кранов воздушных (кран Маевского) | 1 компл. | 20 |  |
| 60 | Дюбель нейлоновый (Fiscer SX 10(50), 8 (100)) | 100 шт. | 7.3 |  |
| 61 | Комплект для подключения радиатора универсальный Оп3/4 | шт. | 138 |  |
| 62 | Установка радиаторов: чугунных | 100 кВт | 0.15 |  |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 |  |
| 64 | Смена: полотенцесушителей | 100 приборов | 0.32 |  |
| 65 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 50 мм (стальн. эл.св. труб) | 100 м трубопровода | 2.26 |  |
| 66 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 50 мм | 1 врезка | 4 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 67 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 2.52 |  |
| 68 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1.05 |  |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (труб и опор м/к) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.423 |  |
| 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза (труб и опор м/к) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.423 |  |
| 71 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими | 1 м3 изоляции | 4.9 |  |
| 72 | Вата минеральная "ISOVER" КТ-40, толщина 50 мм | м2 | 200.8 |  |
| 73 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами (лакостеклотканью) насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1.18 |  |
| 74 | Лакоткань марки ЛШМ-105 | 10 м2 | 13.57 |  |
| 75 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.15 |  |
| 76 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 15 |  |
| 77 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 тонна | 15 |  |
| 78 | Демонтаж элементов короба из древесины | 1 м3 древесины в конструкции | 0.44 |  |
| 79 | Установка элементов короба из древесины | 1 м3 древесины в конструкции | 0.44 |  |
| 80 | Демонтаж деревянного короба | 100 м2 | 0.9 |  |
| 81 | Устройство деревянного короба из фанеры | 100 м2 | 0.9 |  |
| 82 | Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт. | 5 |  |
| 83 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем канализации (водоотведения) МКД по ул. Пугачева, 40 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Канализация |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб под зданием: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.25 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 1.12 |  |
| 3 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 1.12 |  |
| 4 | Крепления | кг | 44.5 |  |
| 5 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 8 |  |
| 6 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 11 |  |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 4,5 мм (для гильз) | м | 3.2 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов канализации из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.25 |  |
| 9 | Отводы 90 град.: 100 мм, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 12 |  |
| 10 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм | 1 фланец | 10 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 11 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 200 мм отверстий площадью: до 500 см2 | 100 отверстий | 0.36 |  |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1.5 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.089 |  |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.089 |  |
| 15 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м 3 изоляции | 2.2 |  |
| 16 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.259 |  |
| 17 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.04 |  |
| 18 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 4 |  |
| 19 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 тонна | 4 |  |

|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт внутренних инженерных систем горячего водоснабжения МКД по ул. Пугачева, 40 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 1.72 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.32 |  |
| 3 | Снятие запорной арматуры диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.01 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0.35 |  |
| 5 | Труба из полипропилена PN 25/20 | м | 32 |  |
| 6 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | шт. | 18 |  |
| 7 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 41 |  |
| 8 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 41 |  |
| 9 | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 20 мм | шт. | 32 |  |
| 10 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления тубопроводов диаметром 16-20 мм | шт. | 195 |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1.55 |  |
| 12 | Труба из полипропилена PN 25/32 | м | 140 |  |
| 13 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х20 мм | шт. | 10 |  |
| 14 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | шт. | 83 |  |
| 15 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 15.5 |  |
| 16 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 39 |  |
| 17 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | шт. | 10 |  |
| 18 | Скоба полипропиленовая диаметром 32 мм | шт. | 1 |  |
| 19 | Заглушка диаметром 32 мм | шт. | 13 |  |
| 20 | Компенсатор полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 20 |  |
| 21 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм | шт. | 455 |  |
| 22 | Кран шаровый полипропиленовый диаметром 32 мм | шт. | 8 |  |
| 23 | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.28 |  |
| 24 | Труба из полипропилена PN 25/50 | м | 26 |  |
| 25 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х32 мм | шт. | 13 |  |
| 26 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 27 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 13 |  |
| 28 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 50 мм | шт. | 13 |  |
| 29 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм | шт. | 4 |  |
| 30 | Заглушка диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 31 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 32 |  |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения полипропиленовых труб наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |  |
| 33 | Труба из полипропилена PN 25/63 | м | 6 |  |
| 34 | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 63х50 мм | шт. | 2 |  |
| 35 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | шт. | 15 |  |
| 36 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 20 |  |
| 37 | Угольник 45 град, полипропиленовый диаметром 63 мм | шт. | 13 |  |
| 38 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | шт. | 1 |  |
| 39 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | шт. | 4 |  |
| 40 | Скоба полипропиленовая диаметром 63 мм | шт. | 4 |  |
| 41 | Переход «полиэтилен-сталь» | шт. | 1 |  |
| 42 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 1 |  |
| 43 | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм | шт. | 7 |  |
| 44 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 3 |  |
| 45 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 |  |
| 46 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 8 |  |
| 47 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 1 |  |
| Раздел 2. Общестроительные работы |
| 48 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 500 см2 (толщина 200 мм) | 100 отверстий | 0.66 |  |
| 49 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1.6 |  |
| 50 | Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем | 1 м3 изоляции | 0.2 |  |
| 51 | Теплоизоляция "Энергофлекс" б=9мм | м | 133.8 |  |
| 52 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0.04 |  |
| 53 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 0.04 |  |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 12 км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | 1 тонна | 0.04 |  |

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по:

Лот № 6 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Иультинский муниципальный район, сельское поселение Эгвекинот,  ул. Комсомольская, дом № 3;

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с устройством теплового узла в МКД № 3, по ул. Комсомольская, в г.п. Эгвекинот |
| 2. | Основание для проектирования | Законом Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года № 311 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чукотского автономного округа» |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Стадийность проектирования | Одна стадия: рабочая документация |
| 5. | Особые условия | Территория с особо сложными геолого-климатическими условиями: -вечномерзлые грунты; - сейсмичность 6 баллов; - ветровой район –VII - снеговой район – V - минимальная расчетная температура наружного воздуха – (-35ͦС) |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта | Этажность – 2 этажа Год постройки – 19526г. Площадь дома – 822,4 м2 Количество квартир – 16 Строительный объем – 3862 м3 |
| 7. | Основные требования к проектированию, инженерному и технологическому оборудованию. | Проектом предусмотреть реконструкцию (замену) внутренних инженерных сетей: - замену труб холодного и горячего водоснабжения из труб хлорированных поливинилхлоридных (ХВПХ) диам. до 63 мм и многослойных металлополимерных диам. до 20 мм ; -сетей канализации из полипропиленовых труб диам. 50, 110 мм ; Предусмотреть установку узлов учета холодного и горячего водоснабжения в каждой квартире. Счетчики горячей воды применить марки ВГС-15; Счетчики холодной воды применить марки ВСХ-15; Установить полотенцесушители в каждом санузле квартир; Система отопления 2-х трубная с нижней разводкой; - замену по всем этажам сетей отопления с заменой труб водогазопроводных на полипропиленовые и чугунных радиаторов на стальные В тепловом узле установить вычислитель тепловой энергии ПРЭМ ДУ50 (вычислитель+ расходомер + термопара). Система отопления. - Системы отопления, узлы учета и регулирования тепловой энергии в соответствии с ТУ, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». - Система водоснабжения. - Системы горячего, холодного водоснабжения в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Система водоотведения. Системы канализации здания в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Все работы выполнить согласно дефектной ведомости. |
| 8. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: 5719852,60 рублей; Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
| 9. | Экспертиза проектной документации | Не требуется. |
| 10. | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
| 11. | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 12. | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf . Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
| 13. | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора |

|  |  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на Капитальный ремонт системы отопления, ХГВС и канализации МКД по ул. Комсомольская, |
|  | дом №3, пгт. Эгвекинот |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Сантехнические работы |
| Отопление |
| 1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0.51 |  |
| 2 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм (стояки) | 100 м трубопровода | 1.5 |  |
| 3 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт радиаторов | 0.6041 |  |
| 4 | Дюбели распорные полиэтиленовые 10х40 мм | 10 шт. | 5.4 |  |
| 5 | Соединительные детали «Vestol» размером 3/4" | шт. | 60 |  |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 18 |  |
| 7 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2.16 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2.16 |  |
| 9 | Регулируемая арматура для воды и пара диаметром 50 мм | шт. | 4 |  |
| 10 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 32.5 |  |
| 11 | Установка "ORKLI" (терморегуляторы) диаметром 20мм | 1 шт. | 30 |  |
| 12 | Кран шаровой диаметром 20 мм | шт. | 30 |  |
| 13 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 50 |  |
| ХГВС |
| 14 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (ГВС) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.81 |  |
| 15 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы (ХВС) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.88 |  |
| 16 | Соединительные детали «Vestol» размером 1" | шт. | 68 |  |
| 17 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20.28 |  |
| 18 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм | шт. | 48 |  |
| 19 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 20 | Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | 4 |  |
| 21 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 5.35 |  |
| Раздел 2. Тепловой узел |
| Разборка |
| 22 | Демонтаж вычислительно- измерительного блока | 1 шт. | 1 |  |
| 23 | Демонтаж грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | Демонтаж счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 3 |  |
| 25 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.06 |  |
| Монтаж |
| 26 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т | 1 шт. | 1 |  |
| 27 | Вычислитель тепловой энергии ПРЭМ ДУ50 (вычислитель+ расходомер + термопара) | комплект | 1 |  |
| 28 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: под давлением до 6,3 МПа | 1 шт. | 1 |  |
| 29 | Термометр сопротивления КТПТР | шт | 2 |  |
| 30 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |  |
| 31 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 1 |  |
| 32 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.2 |  |
| 33 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | 10 фильтров | 0.1 |  |
| 34 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| 35 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 |  |
| 36 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 3 |  |
| 37 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 8 |  |
| 38 | Кран шаровой В-В размером 1/2" | шт. | 2 |  |
| 39 | Кран шаровой В-В размером 1" | шт. | 4 |  |
| 40 | Клапаны обратные В-В размером 1/2" | шт. | 2 |  |
| 41 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 4 |  |
| 42 | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт. | 2 |  |
| 43 | Клапаны обратные на трубопроводах1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм для аварийного сброса | шт. | 2 |  |
| 44 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 45 | Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм | шт. | 2 |  |
| 46 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 |  |
| 47 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм | шт. | 4 |  |
| 48 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |  |
| 49 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |  |
| 50 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.13 |  |
| 51 | Пусконаладочные работы прибора и узла учёта тепловой энергии (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации), производительность до 100 т/ч | 1 установка | 1 |  |
| Кабели и провода |
| 52 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.39 |  |
| 53 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.18 |  |
| 54 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.18 |  |
| 55 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.05 |  |
| 56 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.032 |  |
| 57 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 16 мм2 | 1000 м | 0.007 |  |
| Раздел 3. Канализация |
| Разборка |
| 58 | Разборка поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,2064 (0,48*43) / 100 |  |
| 59 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.2064 |  |
| 60 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.95 |  |
| Монтаж |
| 61 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 0.95 |  |
| 62 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 1.238 |  |
| 63 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.2064 |  |
| Земляные работы |
| 64 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 грунта | 0,003 (0,6*1*5) / 1000 |  |
| 65 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,0045 (0,15*0,6*5) / 100 |  |
| 66 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.003 |  |
| 67 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0.0045 |  |
| 68 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0.005 |  |
| Раздел 4. Общестроительные работы |
| 69 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.18 |  |
| 70 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.18 |  |
| 71 | Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных | 100 отверстий | 0.08 |  |
| 72 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.0112 |  |
| 73 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.009 |  |
| 74 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 0.832 |  |
| 75 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0.832 |  |
| Прочие работы. |
| 76 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.28 |  |
| 77 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 2 км I класс груза | 1 т груза | 1.28 |  |

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по:

Лот № 7 – по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

- Капитальному ремонту кровли и внутренних инженерных сетей (отопление, водоснабжения, канализации) с установкой теплового узла  многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Билибинский муниципальный район, г. Билибино,  ул. Мандрикова, дом № 5, 7.

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Капитальный ремонт внутренних инженерных сетей с устройством теплового узла в МКД № 5, по ул. Мандрикова, г. Билибино. |
| 2. | Основание для проектирования | Законом Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 июня 2014 года № 311 «Об утверждении Порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории Чукотского автономного округа» |
| 3. | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. | Стадийность проектирования | Одна стадия: рабочая документация |
| 5. | Особые условия | Территория с особо сложными геолого-климатическими условиями: -вечномерзлые грунты; - сейсмичность 6 баллов; - ветровой район – II - снеговой район – IV - минимальная расчетная температура наружного воздуха – (-45ͦС) |
| 6. | Основные технико-экономические показатели объекта | МКД ул. Мандрикова № 5: Этажность – 3 этажа Год постройки – 1963г. Площадь дома – 960,7 м2 Количество квартир – 22 Строительный объем – 3962 м3 МКД ул. Мандрикова № 7: Этажность – 3 этажа Год постройки – 1964г. Площадь дома – 943,6 м2 Количество квартир – 22 Строительный объем – 4091 м3 |
| 7. | Основные требования к проектированию, конструктивным решениям и применяемым материалам | Выполнить ремонт кровли с заменой покрытия из волнистых асбоцементных листов на профлист и устройство системы водоотливов кровли: подвесные желобы и с водосточными трубами из оцинкованной стали. Проектом предусмотреть ремонт деревянных конструкций крыши (стропильных ног). Устройство слуховых окон. Выполнить ограждение кровли. Все работы выполнить согласно дефектным ведомостям. При разработке проектно-сметной документации, материалы включенные для выполнении капитального ремонта крыши многоквартирных жилых домов, должны соответствовать Ведомственным строительным нормам ВСН 58-88 (р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" в части минимальной продолжительности эффективной эксплуатации зданий и объектов до следующей постановки на капитальный ремонт. |
| 8. | Основные требования к проектированию, инженерному и технологическому оборудованию. | Проектом предусмотреть реконструкцию (замену) внутренних инженерных сетей: - замену труб холодного и горячего водоснабжения из труб хлорированных поливинилхлоридных (ХВПХ) диам. до 63 мм и многослойных металлополимерных диам. до 20 мм ; -сетей канализации из полипропиленовых труб диам. 50, 110 мм ; Предусмотреть установку узлов учета холодного и горячего водоснабжения в каждой квартире. Счетчики горячей воды применить марки ВГС-15; Счетчики холодной воды применить марки ВСХ-15; Установить полотенцесушители в каждом санузле квартир; Система отопления 2-х трубная с нижней разводкой; - замену по всем этажам сетей отопления с заменой труб водогазопроводных на полипропиленовые. В тепловом узле установить вычислитель тепловой энергии ПРЭМ ДУ50 (вычислитель+ расходомер + термопара). Система отопления. - Системы отопления, узлы учета и регулирования тепловой энергии в соответствии с ТУ, СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». - Система водоснабжения. - Системы горячего, холодного водоснабжения в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». Система водоотведения. Системы канализации здания в соответствии с ТУ, СП 30.13330.2012 – «Внутренний водопровод и канализация зданий». |
| 9. | Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в Федеральных единичных расценках, внесённых в федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: в базовых и текущих. Согласно инструкции МДС 81-35.2004. В сметном расчете предусмотреть затраты на осуществление строительного контроля. В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257 стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту не должна превышать: Мандрикова № 5 - 5 120 504, 30 руб. Мандрикова № 7 – 3 563 039, 30 руб. Сметная документация на капитальный ремонт должна быть согласована с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа. |
| 10. | Экспертиза проектной документации | Не требуется. |
| 11. | Общие требования к выполнению проектных работ | Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий, сейсмической обстановке и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также приказа Минэкономразвития России от 04 июня 2010 г. № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурс снабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» в установленные договором сроки. |
| 12. | Требования к качеству работ | Оформление проектной документации выполнить в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), а также государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими техническими документами. Проектную документацию выполнить с учетом всех изменений к нормативам и правилам, вышедшим к моменту сдачи работ заказчику. Предусмотреть применение строительных материалов, оборудования российского производства, за исключением случаев, когда необходимая продукция не имеет отечественных аналогов или применение продукции иностранного производства имеет технико-экономическое обоснование. |
| 13. | Требование по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | Заказчику передается проектная документация, согласованная в установленном порядке в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в следующих видах и форматах: Проектная документация (текстовая часть): doc Word: pdf . Проектная документация (Схематическая (графическая) часть): pdf Сметная документация передаётся в формате Еxcel и в формате файлов программы Гранд-смета. |
| 14. | Срок выполнения работ | В соответствии с условиями договора |

|  |  | Дефектная ведомость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту: Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома ул.Мандрикова д.5 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка поверхности изоляции | 1 м3 изоляции | 3.2 | ФЕР26-01-016-01 |  |
| 2 | Разборка поверхности изоляции из рулонных материалов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.59 | ФЕР26-01-054-01 |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (50 мм2) | 100 м трубопровода | 0.8 | ФЕРр65-1-2 |  |
| 4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (25 мм) | 100 м трубопровода | 1.6 | ФЕРр65-1-1 |  |
| 5 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.72 | ФЕР46-03-010-02 |  |
| 6 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1.6 | ФЕР16-04-002-02 |  |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ФЕР16-04-002-03 |  |
| 8 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 12 | ФССЦ-301-1224 |  |
| 9 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (Отвод п/п ф25-20шт.,ф32-24шт.,муфта ф25-10шт.,ф32-44шт.) | 10 фасонных частей | 9.8 | ФЕР22-03-002-01 |  |
| 10 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников (ф25*15*25-48шт., ф32*32*32-12шт., ф32*25*32-16 шт., ф32*15*32-4шт.) | 10 фасонных частей | 8 | ФЕР22-03-002-02 |  |
| 11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 32 мм | 1 шт. | 4 | ФЕР16-05-001-02 |  |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 32 мм | шт. | 4 | ФССЦ-302-1492 |  |
| 13 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 50 | ФЕР16-05-001-01 |  |
| 14 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 50 | ФССЦ-302-1483 |  |
| 15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 48 | ФЕР16-07-003-01 |  |
| 16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 16 | ФЕР16-07-003-03 |  |
| 17 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 42 | ФЕР16-07-003-04 |  |
| 18 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | ФЕР18-07-001-02 |  |
| 19 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 | ФЕР16-06-005-01 |  |
| 20 | Установка фильтров диаметром : 32 мм | 10 фильтров | 0.2 | ФЕР18-06-007-02 |  |
| 21 | Изоляция трубопроводов: матами из стеклянного штапельного волокна | 1 м3 изоляции | 3.2 | ФЕР26-01-010-02 |  |
| 22 | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.59 | ФЕР26-01-054-01 |  |
| 23 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.01 | ФЕР46-03-017-01 |  |
| 24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.05 | ФЕР46-03-017-03 |  |
| 25 | Очистка от строительного мусора | 100 т мусора | 0.01 | ФЕРр69-9-1 |  |
| 26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
| 27 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1 | ФССЦпг03-02-01-005 |  |

|  |  | Дефектная ведомость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по объекту: Замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения многоквартирного дома ул.Мандрикова д.7 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ФЕРр65-1-2 |  |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ФЕРр65-1-1 |  |
| 3 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0.18 | ФЕР46-03-010-02 |  |
| 4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ФЕР16-04-002-02 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ФЕР16-04-002-03 |  |
| 6 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 6 | ФССЦ-301-1224 |  |
| 7 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 2.2 | ФЕР22-03-002-01 |  |
| 8 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 фасонных частей | 2.4 | ФЕР22-03-002-02 |  |
| 9 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: 15 мм | 1 шт. | 24 | ФЕР16-05-001-01 |  |
| 10 | Кран шаровой В-В размером: 1/2" | шт. | 24 | ФССЦ-302-1483 |  |
| 11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 24 | ФЕР16-07-003-01 |  |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 8 | ФЕР16-07-003-03 |  |
| 13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 16 | ФЕР16-07-003-04 |  |
| 14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.05 | ФЕР46-03-017-01 |  |
| 15 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.02 | ФЕР46-03-017-03 |  |
| 16 | Очистка от строительного мусора | 100 т мусора | 0.004 | ФЕРр69-9-1 |  |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.4 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
| 18 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 5 км I класс груза | 1 т груза | 0.4 | ФССЦпг03-02-01-005 |  |

Приложение № 2

к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа

- Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты Российской Федерации ___________________________________________________________________, 
	                                                        (наименование участника конкурса)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

- Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

- Подтверждаем, соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса отбора, в разделе 10 конкурсной документации.

- Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

- Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить указанные работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

- Мы согласны с тем, что в случае, если не были учтены какие-либо расценки или объемы работ, составляющие полный комплекс работ, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном объеме в пределах предлагаемой стоимости договора.

- Предлагаем следующие условия выполнения договора:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение (все значения указываются цифрами) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | Рубли |  |
| 2. | Сроки оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту | Календарные дни |  |
| 3. | Величина гарантийного срока оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту | Месяцы |  |

- Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

_____________________________________________________________________________.

(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

- К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющиеся ее неотъемлемой частью.

Уполномоченное лицо         ________________________   _______________________

(подпись)                                                               (Ф.И.О)

М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

На бланке организации

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в конкурсе по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, по _____

Указывается наименование участника конкурса,  подтверждает что для участия в конкурсе, нами направляются следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Кол-во стр. |
| --- | --- | --- |
| Всего страниц: |  |

_________________________		_________________			_____________

(Должность) 			               (Подпись, М.П.) 			     (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к конкурсной документации

На бланке организации

Сведения об участнике конкурса:

- Полное и сокращенное наименование:___________________________________________

- Организационно-правовая форма_______________________________________________

- Адрес места нахождения:______________________________________________________

- Фактический адрес:___________________________________________________________

- Почтовый адрес:______________________________________________________________

- Регистрационные данные (на основании свидетельства о государственной регистрации после 01.07.2002):

6.1.1. Дата регистрации: ___________________________________________________________

6.1.2. Место государственной регистрации: __________________________________________

6.1.3. Наименование регистрирующего органа: _______________________________________

- ИНН: _______________________________________________________________________

- КПП: ________________________________________________________________________

- ОГРН: _______________________________________________________________________

- ОКПО: ______________________________________________________________________

- БИК: ________________________________________________________________________

- Адрес электронной почты: _____________________________________________________

- Руководитель:________________________________________________________________

- Телефон:_____________________________________________________________________

- Факс:________________________________________________________________________

- Контактные данные (лица, уполномоченные давать разъяснения по представленным документам):________________________________________________________________

| Контактное лицо | Должность | Телефон, E-mail |
| --- | --- | --- |

_________________________		_________________			_____________

(Должность) 			         (Подпись, М.П.) 			  (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к конкурсной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №___

оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа

г. Анадырь                                                                                                        «__» ________ 2016 г.

Некоммерческая организация «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________, в лице ____________________, действующий на основании _______________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов Конкурса по отбору подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа (далее – конкурс)  (протокол от___________________),  заключили настоящий договор (далее - договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ:

- Капитальному ремонту крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение   Усть-Белая, ул. Полярная, дом № 8А;

- Капитальному ремонту фасадов многоквартирного дома расположенного по адресу: Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, сельское поселение   Усть-Белая, ул. Полярная, дом № 8А.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, согласно Техническому заданию (Приложение №1), определяющим вид, объем, содержание работ и другие, предъявляемые к работам требования, а также условиями Договора.

1.3. Договор заключен по результатам Конкурса на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе  от «___» ________	2016 года  №____.

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения Работ:

Начало работ: «    » _______ 2016 г.

Окончание работ: «    » _______ 2016 г.

2.2. Сроки, установленные Договором являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков производства Работ.

2.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные настоящим Договором, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Договора, а также досрочной оплаты Заказчиком выполненных Работ.

2.4. Датой окончания выполнения работ, считается дата подписания Акта приема-сдачи работ согласованного Подрядчиком с органом местного самоуправления Чукотского автономного округа по месту нахождения объекта и лицом, уполномоченным действовать от имени собственников  помещений (ч. 2 ст. 190 ЖК РФ).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ по Договору составляет _____________________________________ (______________________) руб., и определяется на основании протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в Конкурсе  от «___» ___	2016 года  №____.

3.2. Цена Договора включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с исполнением Договора, в том числе: в том числе приобретение материалов, транспортно-заготовительные и складские затраты, расходы по уплате налогов, пошлин, обязательных платежей и сборов, непредвиденные расходы и т.п.

3.3. Стоимость работ по Договору является фиксированной и не подлежит увеличению.

3.4.   Оплата выполненных работ производится Заказчиком поэтапно:

- авансовый платеж, в размере не более 30% от стоимости работ, указанной в п. 4.1. настоящего договора выплачивается в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора.

- полную оплату выполненных работ Заказчик производит в течение 40 банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком, представителями собственников помещений в многоквартирном доме, органов местного самоуправления.

3.5.   Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

3.6.  Расчет за работы производится в соответствии с выполнением Подрядчиком работ на основании предоставляемых Подрядчиком счета и счета-фактуры в соответствии с подписанными сторонами договора актами приемки выполненных работ.

3.7.  В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно их принять и произвести расчет за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора.

3.8.   Оплата за выполненные работы производится за счет средств фонда капитального ремонта, в целях исполнения настоящего договора.

3.9. Превышения Подрядчиком объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, к оплате не принимаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить все Работы в соответствии с требованиями действующих СНиПов, ГОСТов, ВСН, ТУ, технических регламентов, иных нормативных правовых актов РФ, нормативных правовых актов Чукотского автономного округа в области проектно-изыскательских Работ и капитального ремонта, Техническим Заданием (Приложение № 1 к Договору) и условиями настоящего Договора.

4.1.2. В течение 2 (двух) календарных дней с момента подписания Договора своим приказом назначить представителей Подрядчика, ответственных за выполнение Работ по Договору, и письменно известить об этом Заказчика, с приложением копий этих приказов.

4.1.3. Обосновывать по требованию Заказчика закладываемые в проектную документацию технические и инженерные решения путем сопоставления эксплуатационных и стоимостных показателей возможных вариантов. В случае сомнения Заказчика в экономической целесообразности применяемых проектных решений Подрядчик обязан предоставить соответствующие расчеты и обоснования, включая расчеты по предлагаемым Заказчиком вариантам.

4.1.4. Если в процессе разработки Подрядчиком и согласования Заказчиком проектной документации выясняется неизбежность получения отрицательного результата, либо нецелесообразность или невозможность дальнейшего проведения Работ по причинам, не зависящим от Сторон, Подрядчик обязан приостановить свою Работу по настоящему Договору и в течение 1 (одного) календарного дня поставить об этом в известность Заказчика для принятия решения о действиях Сторон по дальнейшему исполнению Договора.

4.1.5. За свой счет устранять все выявленные, в процессе приемки и согласования Заказчиком и/или заинтересованными ведомствами и организациями, недостатки по разработанной проектно-сметной документации в срок не более 5-ти календарных дней.

4.1.6. На основании изготовленной и согласованной в установленном порядке проектной документации, проекта организации строительства обязан выполнить расчет локальных и объектных смет, сводного сметного расчета, включающих все затраты на ее реализацию и согласовать их с Комитетом по градостроительству и архитектуре Чукотского автономного округа.

4.1.7. Предъявляет по первому требованию Представителя Заказчика и (или) Заказчика соответствующие документы, подтверждающие квалификацию специалистов, привлекаемых для выполнения Работ по Договору.

4.1.8. По требованию Заказчика в течение 2 (двух) рабочих дней информировать в письменном виде о ходе выполняемых Работ, а также доводить до сведения Заказчика обо всех обстоятельствах, которые могут существенно повлиять на качество и сроки выполнения Работ.

4.1.9. Подрядчик (и его субподрядчики) обязан передать Заказчику исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученное в ходе исполнения настоящего Договора, в том числе на проектно-сметную документацию. Подрядчик не сохраняет за собой право использовать самостоятельно или предоставлять аналогичное право на использование какого-либо из результатов Работ по настоящему Договору третьим лицам.

4.1.10. Не разглашать и не передавать третьим лицам, ставшую известной в связи с исполнением настоящего Договора информацию.

4.1.11. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, по противопожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.1.12. Стоимость проектируемых работ по капитальному ремонту не должна превышать стоимость капитального ремонта, установленную Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 01.12.2014 года № 568, в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 18.05.2016 года № 257. В случае превышения установленной стоимости капитального ремонта проектируемых работ Подрядчик обосновывает принятие данных технических решений и в течении 5-х рабочих дней должен согласовать их с Заказчиком. Без согласования дальнейшее выполнение Работ не допускается.

4.1.13. Предусматривать к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

4.1.14. В локальных сметных расчетах при выборе материалов и оборудования руководствоваться ФССЦ-2001 в редакции 2014 г. Версия 7.1. В процессе проектирования уведомлять Заказчика об отсутствующих материалах и оборудовании в указанных сборниках цен на материалы и оборудование. При отсутствии в указанных сборниках цен на материалы и оборудование, с согласия Заказчика, возможно применение стоимостных предложений фирм поставщиков, и приложением подтверждающих документов, не менее 3-х предложений от разных организаций.

  - Подрядчик имеет право:

    - Привлекать к разработке проектно-сметной документации, по согласованию с Заказчиком, субподрядные организации, имеющие соответствующие свидетельства, лицензии, допуски на выполнение Работ, выданные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. При этом Подрядчик несет ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.

  - Заказчик обязуется:

4.3.1. В течение 10 рабочих дней с момента поступления от Подрядчика проектно-сметной документации согласовать ее.

4.3.2. При несоответствии результатов проектно-сметной документации условиям Договора и техническому заданию (приложение № 1 к Договору), Заказчик до окончания сроков установленных пунктами 2.1.  и 4.3.1. настоящего Договора возвращает Подрядчику документацию на доработку с письменным указанием выявленных нарушений.

4.3.4. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке установленном разделом 3 настоящего Договора.

4.3.5.  Осуществляет другие права и обязанности, вытекающие из условий Договора.

4.3.6.  Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.

  - Заказчик вправе:

    - Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

    - При обнаружении, в ходе осуществления контроля за выполнением работ, отступлений от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику и требовать приостановления выполняемых работ до полного устранения выявленных нарушений, недостатков.

4.4.3.  При нарушении сроков выполнения или сдачи работ взыскать пени за каждый день просрочки сдачи работ в размере, указанном в п. 7.3 настоящего договора.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Передача проектно-сметной документации, оформленной в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется Подрядчиком по окончании Работ, с приложением Акта сдачи-приемки и накладной, в следующем составе:

- Рабочая документация;

- Проект организации строительства;

- Сметная документация.

5.2.  Подрядчик обязан в течении пяти рабочих дней до завершения работ письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по Договору и готовности проектно-сметной документации к передаче. Заказчик не позднее трех рабочих дней после получения уведомления Подрядчика организует приемку результата Работ.

5.3.  Приемка и оценка Заказчиком проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с положениями Договора и действующими нормативными правовыми документами.

5.4.  Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения в соответствии с пунктом 5.1. Договора документации, обязан передать Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки проектно-сметной документации. Подрядчик должен согласовать данный Акт с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме).

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки проектно-сметной документации по причине обнаружения недостатков в разработанной проектно-сметной документации, Подрядчик обязан безвозмездно внести изменения проведя при этом, при необходимости, дополнительные Работы  в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

5.6.  Подрядчик передает разработанную проектно-сметную документацию Заказчику в отношении Объекта по накладной и Акту сдачи-приемки в виде:

- 4 экземпляра в бумажном сброшюрованном виде (шрифт 12, наименование шрифта – Times New Roman);

- 1 экземпляр в электронном виде (текстовая часть – в «Word»; раздел сметная документация в электронном виде в формате «excel», и в формате файлов Гранд-смета; графическая часть – в «Portable Document Format» (PDF), AutoCad (DWG).

5.7.  Проектно-сметная документация, выполненная Подрядчиком с отклонениями от условий Договора, от положений Технического задания на проектирование, исходной документации, а также от требований Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, постановления Правительства РФ от 13.04.2010 № 235, ГОСТа Р 21.1101-2013, и иных технических регламентов, строительных норм и правил, не подлежит приемке и оплате Заказчиком до устранения отклонений.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

6.1 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектно-сметной документации в течение ____________ лет.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащую разработку проектно-сметной включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения Работ по капитальному ремонту, выполняемых на основе проектной документации, а также в процессе эксплуатации Объекта после проведения Работ по капитальному ремонту в течение 5 лет.

6.3. Если выявится, что выполненная проектно-сметная документация не соответствует требованиям Договора, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с требованием безвозмездного устранения выявленных недостатков в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

6.4. Объем предоставления гарантий качества устанавливается на весь объем выполняемых Работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1.  При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

7.3.  Подрядчик в случае нарушения условий договора о сроке окончания работ более чем на 15 дней, обязуется уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за конечном сроком выполнения работ по договору, но не более 20% от стоимости работ по договору. Данная обязанность устанавливается также в случае нарушения Подрядчиком согласованного срока устранения недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного сторонами срока устранения выявленных недостатков и дефектов. Уплата Подрядчиком пени не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему договору.

7.4.  Подрядчик обязуется нести полную ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к исполнению настоящего договора, любое ненадлежащее действие которых трактуется Сторонами неисполнением либо ненадлежащим исполнением договора Подрядчиком.

7.5.  Вред, причиненный Подрядчиком, в течении гарантийного срока, третьим лицам в связи с исполнением обязательств по договору, возмещается Подрядчиком самостоятельно за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством и настоящего Договора.

7.6.  В случае обнаружения препятствий к надлежащему исполнению Сторонами договора, каждая из Сторон обязана предпринять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены

7.7.    Подрядчик обязан возместить Заказчику в полном объеме расходы, связанные с наложением на Заказчика любыми контролирующими и уполномоченными государственными органами санкций (штрафов) за нарушение установленных действующим законодательством норм и правил при ведении строительных работ на объекте в рамках настоящего договора.

7.8. 	За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1 % (один процент) стоимости работ, переданных на выполнение субподрядной организации. При этом Заказчик вправе требовать расторжения договора субподряда.

8. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1.  Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.2.   Досрочное расторжение Договора возможно:

8.2.1. По взаимному согласию Сторон. При досрочном расторжении по взаимному согласию Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору;

8.2.2. По инициативе Заказчика при систематическом (2 и более раза) неисполнении и (или) ненадлежащем выполнении Подрядчиком взятых на себя обязательств по Договору;

8.2.4.  По инициативе Заказника в случае, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, определенному настоящим Договором, становится явно невозможным. В случае расторжения Договора по данному основанию Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения ему причиненных убытков.

8.2.5. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 10-дневного срока с момента вручения Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) Заказчиком письменного уведомления о досрочном расторжении настоящего Договора.

8.3.  О досрочном расторжении настоящего Договора инициирующая Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин досрочного расторжения Договора.

8.4. В случае досрочного расторжения Договора по обстоятельствам Заказчиком оплачиваются Работы, фактически выполненные Подрядчиком на дату расторжения Договора. В данном случае Подрядчик несет гарантийные обязательства, установленные Договором, на фактически выполненные Работы, при этом гарантийный срок исчисляется с момента расторжения Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора незавершенный Работами Объект передается Подрядчиком по Акту приема-передачи Заказчику.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего Договора он подлежит решению путем переговоров, при не достижении соглашения – спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Чукотского автономного округа.

9.4. В целях оперативного обмена документами Стороны Договорились о возможности использовать в качестве официальных, имеющих юридическую силу документы, переданные сторонами в форме электронного документа, переданного по электронной почте, с последующим обменом оригиналами этих документов по почте, либо курьером.

9.5. Неотъемлемыми частями Договора являются приложения:

Приложение № 1. Техническое задание.

Приложение № 2. Форма Акта приема-передачи проектно-сметной документации

Приложение № 1

к договору от «__»_____ 2016 № ___

Техническое задание на проведение работ и (или) оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на оказание услуг и (или) выполнение работ по:

| Заказчик: ______________/____________/ мп | Подрядчик: _________________/___________ / мп |
| --- | --- |

Приложение № __2__

к договору  №______

от «____»__________201__г.

Акт

приема-передачи проектно-сметной документации

по договору от «___» ___________ 2016г. № ___

г. Анадырь                                                                                                        «__» ________ 2016 г.

Некоммерческая организация «Региональный оператор «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Чукотского автономного округа», в лице _________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и _______________________________, в лице ____________________, действующий на основании _______________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», во исполнение договора от «___» ___________ 2016г. № ___ , составили   настоящий   Акт приема-передачи проектно-сметной  документации   (далее по тексту - Акт) о нижеследующем:

1. В  соответствии   с  п. ____ договора от «___» ___________ 2016г. № ___ Подрядчик передает,    а   Заказчик   принимает   комплект проектно-сметной документации по объекту: ______________________ __________ (далее по тексту - Объект) в следующем составе:

1. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

2. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

3. - __________ - ___ (___________) экземпляра на ____ (______) листах.

2. Заказчик к составу, объему и качеству  проектно-сметной документации претензий не имеет.

3. Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах,  по одному для каждой из Сторон.  Приложения  к  настоящему Акту являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

| СДАЛ Подрядчик: _________________________/______________/ м.п. ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИЛЬ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ:______________________________ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: _____________________________________ м.п. | ПРИНЯЛ Заказчик: _________________________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Примечание: положения настоящего проекта договора  подлежат уточнению при заключении договора с победителем конкурса в соответствии с условиями, предложенными им в конкурсной заявке